Instruction	Opcode	Register	Data/Address H	Data/Address L
LDA R1, 0xABCD	0x00	REG[0-15]	0xAB	0xCD
LDA R1, R2	0x01	REG[0-15]	0x00	REG[0-15]
LDA R1, $0xABCD	0x02	REG[0-15]	0xAB	0xCD
LDL R1, 0xCD	0x03	REG[0-15]	00x00	0xCD
LDL R1, R2	0x04	REG[0-15]	0x00	REG[0-15]
LDL R1, $0xABCD	0x05	REG[0-15]	0xAB	0xCD
LDH R1, 0xAB	0x06	REG[0-15]	00xAB	0x00
LDH R1, R2	0x07	REG[0-15]	0x00	REG[0-15]
LDH R1, $0xABCD	0x08	REG[0-15]	0xAB	0xCD

STA R1, 0xABCD	0x10	REG[0-15]	0xAB	0xCD
STA R1, R2	0x11	REG[0-15]	0x00	REG[0-15]
STA R1, $0xABCD	0x12	REG[0-15]	0xAB	0xCD
STL R1, 0xCD	0x13	REG[0-15]	00x00	0xCD
STL R1, R2	0x14	REG[0-15]	0x00	REG[0-15]
STL R1, $0xABCD	0x15	REG[0-15]	0xAB	0xCD
STH R1, 0xAB	0x16	REG[0-15]	00xAB	0x00
STH R1, R2	0x17	REG[0-15]	0x00	REG[0-15]
STH R1, $0xABCD	0x18	REG[0-15]	0xAB	0xCD

CMP R1, 0xABCD	0x20	REG[0-15]	0xAB	0xCD
CMP R1, R2	0x21	REG[0-15]	0x00	REG[0-15]
CMP R1, $0xABCD	0x22	REG[0-15]	0xAB	0xCD

BEQ label	0x30	0x00	0xAB	0xCD
BLT label	0x31	0x00	0xAB	0xCD
BGT label	0x32	0x00	0xAB	0xCD
BRA label	0x33	0x00	0xAB	0xCD
BRP label	0x34	0x00	0xAB	0xCD
BRN label	0x35	0x00	0xAB	0xCD

ADD R1, 0xABCD	0x40	REG[0-15]	0xAB	0xCD
ADD R1, R2	0x41	REG[0-15]	0x00	REG[0-15]
ADD R1, $0xABCD	0x41	REG[0-15]	0xAB	0xCD
SUB R1, 0xABCD	0x42	REG[0-15]	0xAB	0xCD
SUB R1, R2	0x44	REG[0-15]	0x00	REG[0-15]
SUB R1, $0xABCD	0x45	REG[0-15]	0xAB	0xCD

HLT	0xFE	0xFE	0xFE	0xFE
NOOP	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF